|  | «ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN» JSC АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» |
| --- | --- |

## Утверждено

## приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от «      » ____________ 2021 года № ____

Руководство по одобрению системы управления

безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)

(Inspector’s Handbook № 011)

город Нур-Султан - 2021 год

Лист регистрации изменений и дополнений

| № Изменения/дополнения | Дата | Внесено |
| --- | --- | --- |
|  | Опубликование | Внесение |  |

# Перечень страниц с поправками

| № Ревизии | Страница внесения поправок | Дата внесения поправок | Дата и № приказа о введении поправок в действие |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

| Наименование глав | Страницы |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | стр. 3 |
| 2. Концептуальные рамки для внедрения и поддержания функционирования СУБП | стр. 4-25 |
| 3. Порядок разработки и оформления Руководства по управлению безопасностью полетов и других документов СУБП | стр. 25-31 |
| 4. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП) | стр. 31-36 |
| Проверочный лист СУБП эксплуатанта | стр. 36-44 |
| Материалы и документы | стр. 46 |

Документы и материалы:

Конвенция о Международной гражданской авиации. 9-е издание, 2006 г. , 2009 г.

Приложение 6 к Конвенции. Часть I. Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты.

Приложение 6 к Конвенции. Часть II. Эксплуатация воздушных судов. Международная авиация общего назначения. Самолеты.

Приложение 6 к Конвенции. Часть III. Международные полеты. Вертолеты.

Приложение 19 Управление безопасностью полетов.

Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Часть А. Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управления этой системой. Doc 9734 ИКАО.

Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП). ИКАО, Doc 9859.

Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора. Doc 8335 ИКАО.

Руководство по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Doc 9735 ИКАО.

Человеческий фактор в системе мер безопасности гражданской авиации. Doc 9808 ИКАО.

Типовые инструкции по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских воздушных судов, в аэропортах, при обслуживании воздушного движения, при техническом обслуживании воздушных судов», утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 марта 2011 года № 173.

1. Общие положения

1. Эксплуатанты в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, за исключением эксплуатантов авиации общего назначения и эксплуатирующих воздушные суда с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 5700 кг должны разработать и внедрить систему управления безопасностью полетов (далее – СУБП) в зависимости от объема и сложности выполняемых полетов.

2.	Эксплуатанты разрабатывают СУБП на основании требований Приложения 19 «Управление безопасностью полетов», документа ИКАО 9859 AN/474 «Руководство по управлению безопасности полетов», а также Типовых инструкций по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских  воздушных судов, в аэропортах, при обслуживании воздушного движения, при техническом обслуживании воздушных судов», утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от  28 марта 
2011 года № 173.

3. Целью разработки СУБП является обеспечение постоянного повышения уровня безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, вовлечение в данный процесс всех работников гражданской авиации, от исполнителя до высшего руководства, а также уполномоченной организации в сфере гражданской авиации в лице АО «Авиационная администрация Казахстана».

Примечание: здесь и далее по всему тексту Руководства применяются слова «уполномоченная организация в сфере гражданской авиации» и «АО «Авиационная администрация Казахстана», которые несут одинаковую смысловую нагрузку.

4. Настоящее Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (далее – Руководство) является инструктивным материалом для авиационных инспекторов уполномоченной организации в сфере гражданской авиации (АО «Авиационная администрация Казахстана») при рассмотрении ими  системы управления безопасностью полетов эксплуатанта на соответствие требованиям данного Руководства.

5.  СУБП выполняет следующие функции:

1) определяет риски для безопасности полетов;

2) обеспечивает принятие корректирующих и предупреждающих действий, необходимых для выдерживания согласованных с АО «Авиационная администрация Казахстана» показателей безопасности полетов;

3) предусматривает проведение постоянного мониторинга и регулярной оценки показателей безопасности полетов;

4) имеет своей целью постоянное улучшение общих показателей работы системы управления безопасностью полетов.

2. Концептуальные рамки для внедрения и поддержания

функционирования СУБП

6. Концептуальные рамки состоят из 4 компонентов и 12 элементов, отражающих минимальные требования к внедрению СУБП:

6.1.   Политика и цели обеспечения безопасности полетов:

  - обязательства и ответственность руководства;

  - иерархия ответственности за безопасность полетов;

  - назначение ведущих сотрудников, ответственных за безопасность полетов;

  - координация планирования мероприятий на случай аварийной          обстановки;

  - документация по СУБП.

6.2. Управление рисками для безопасности полетов:

- выявление источников опасности;

- оценка и уменьшение рисков для безопасности полетов;

6.3. Обеспечение безопасности полетов:

- контроль и количественная оценка эффективности обеспечения     безопасности полетов;

- осуществление изменений;

- постоянное совершенствование СУБП.

6.4.  Популяризация вопросов безопасности полетов:

- подготовка кадров и обучение;

- обмен информацией о безопасности полетов.

## 2.1. Политика и цели обеспечения безопасности полетов

### 2.1.1. Обязательства и ответственность руководства

7. Эксплуатант должен определить политику в области обеспечения безопасности полетов, которая базируется на международных и национальных требованиях и подписывается ответственным руководителем эксплуатанта.

Политика в области обеспечения безопасности полетов принимается от лица руководителя эксплуатанта и отражает обязательства эксплуатанта по обеспечению безопасности полетов, включает в себя обязательства по выполнению процедур анализа и отчетности в области безопасности полетов, ясно определяет типы недопустимого поведения всего персонала эксплуатанта, четко определяется порядок выделения ресурсов, необходимых для ее реализации и включает условия, в которых к персоналу эксплуатанта не будут приниматься дисциплинарные меры.

8. Политика и цели в области безопасности определяют к чему стремится эксплуатант и каким образом он намерен этого добиться. Приверженность руководства вопросам обеспечения безопасности полетов прежде всего демонстрируются всему персоналу посредством провозглашенных целей и политики организации в этой сфере.

Данный документ должен отражать концепцию эксплуатанта в вопросах управления безопасностью полетов и стать основой, на которой строится его СУБП. Политика в области обеспечения безопасности полетов определяет методы и процессы, подлежащие использованию организацией для достижения желаемого результата, и служит своего рода напоминанием того, «Как мы здесь обеспечиваем безопасность полетов».

9. Эффективный метод обеспечения безопасности полетов заключается в достижении того, чтобы у персонала эксплуатанта выработалась позитивная культура безопасности. В упрощенном виде это означает, что весь персонал должен быть ответственным за все свои действия и учитывать их возможные последствия для безопасности полетов. Все решения, принимаемые, например, директором, пилотом должны учитывать соответствующие последствия для безопасности полетов.

Позитивная культура безопасности должна генерироваться «сверху вниз» и полагаться на высокую степень доверия и уважения между сотрудниками и руководством. Сотрудники должны быть уверены в том, что они получат поддержку во всех своих решениях, принимаемых в интересах безопасности полетов.

10. Признаки позитивной культуры безопасности:

1) высший руководящий состав уделяет большое внимание вопросам безопасности полетов как составной части стратегии контроля факторов риска (т.е. минимизации потерь);

2) лица, принимающие решения и персонал придерживаются реалистичного взгляда на кратковременные и долговременные факторы риска, присутствующие в деятельности организации;

3) лица, занимающие высокие руководящие должности:

- укрепляют производственный климат, способствующий позитивному отношению к критике, замечаниям и информации, поступающей от более низких уровней организации по вопросам безопасности;

- не используют свое влияние для навязывания своих взглядов подчиненным;

- принимают меры для уменьшения последствий выявленных недостатков в области обеспечения безопасности полетов;

4) высший руководящий состав способствует созданию не карательной производственной среды или «справедливой культуры»;

5) на всех уровнях существует понимание важности передачи соответствующей информации по вопросам безопасности полетов (как внутри организации, так и в отношениях с внешними объектами);

6) существуют реалистичные и действенные правила в отношении опасных факторов, вопросов безопасности полетов и потенциальных источников ущерба;

7) персонал эксплуатанта хорошо подготовлен и осознает последствия небезопасных действий;

8) число случаев «рискованного» поведения у персонала незначительно, и в организации существует этика безопасности, которая не поощряет такое поведение.

11. При разработке политики в области безопасности высший руководящий состав должен провести консультации с широким кругом сотрудников, отвечающих за участки работы, имеющие критически важное значение для безопасности полетов. Консультации гарантируют актуальность данного документа для сотрудников и придают им чувство сопричастности к его созданию.

Утвержденный руководителем эксплуатанта документ с изложением политики в области обеспечения безопасности полетов доводится до всего персонала. Политика обеспечения безопасности полетов периодически пересматривается с тем, чтобы она сохраняла свою актуальность и была приемлемой для организации.

### 2.1.2. Иерархия ответственности за безопасность полетов

12. Эксплуатант определяет ответственного руководителя, который независимо от других выполняемых им функций несет окончательную ответственность за внедрение и поддержание функционирования СУБП. Эксплуатант также определяет ответственность всех руководителей, независимо от других выполняемых ими функций, а также ответственность всех сотрудников в отношении функционирования СУБП. Ответственность и полномочия за обеспечение безопасности полетов оформляются документально, доводятся до сведения всех сотрудников эксплуатанта и включают определение уровня руководителей, уполномоченных принимать решения относительно приемлемости рисков для безопасности полетов.

13. Управленческий аппарат эксплуатанта несет особую ответственность за управление безопасностью полетов. Он наделен соответствующими полномочиями и отвечает за устранение угрозы безопасности в авиакомпании, решает эту задачу путем внедрения системного метода выявления источников опасности, оценки риска, установления приоритетов этих факторов риска с последующим уменьшением или устранением тех видов угрозы, которые чреваты наибольшими потенциальными потерями. Только управленческий аппарат может осуществить изменения в своей структуре, укомплектовании персоналом, его оборудовании, политике и правилах.

14. Управленческий аппарат должен устанавливать корпоративный климат для обеспечения безопасности. Без искренней приверженности задаче обеспечения безопасности, управление этой сферой будет в целом неэффективным.

Последовательно осуществляя курс на усиление мер безопасности, руководство дает понять всему персоналу, что оно действительно заботится о состоянии безопасности и что им следует поступать таким же образом.

В этих условиях персонал должен полагаться на то, что руководство обеспечит следующее:

1) четкие директивы в виде продуманной политики, задач, целей, стандартов и т. д.;

2) надлежащие ресурсы, включая достаточное время, с тем чтобы выполнить поставленные задачи безопасным и эффективным образом;

3) специальные знания в смысле доступа к опыту через связанные с аспектами безопасности литературу, профессиональную подготовку, семинары и т. д.

Указанная ответственность за управление безопасностью полетов возлагается на руководство независимо от размера или типа эксплуатанта.

2.1.3. Назначение ведущих сотрудников, ответственных за безопасность полетов

15. Эксплуатант определяет руководителя, отвечающего за безопасность полетов, несущего персональную ответственность и обеспечивающего координацию внедрения и поддержания функционирования эффективной СУБП.

Одной из первых задач при создании СУБП является назначение такого руководителя, в обязанности которого должно входить информационное обеспечение аспектов безопасности и достижение того, чтобы вопросам безопасности уделялось такое же внимание, как и любым другим процессам. В небольших авиакомпаниях роль такого руководителя может быть частью обязанностей самого руководителя эксплуатанта.

### 2.1.4. Координация планирования мероприятий на случай аварийной обстановки

16. Аварийный план эксплуатанта должен быть скоординирован с аварийным планом используемых аэродромов с тем, чтобы персонал эксплуатанта знал, какие обязанности возьмет на себя аэропорт и какие действия ожидаются от эксплуатанта. Необходимо, что в рамках своих планов мероприятий на случай аварийной обстановки эксплуатанты воздушных судов совместно с эксплуатантом аэропорта должны предпринять следующие действия:

1) обеспечить необходимое обучение для подготовки персонала к аварийным ситуациям;

2) организовать службу обработки входящих телефонных запросов, касающихся аварийной ситуации;

3) назначить подходящую зону ожидания для непострадавших пассажиров и встречающих;

4) составить описание служебных обязанностей для персонала компании (например, для сотрудников, выполняющих командные функции, и сотрудников, принимающих пассажиров в зонах ожидания);

5) обеспечить сбор необходимой информации о пассажирах и координацию действий по удовлетворению их потребностей;

6) разработать договоренности с другими эксплуатантами и агентствами об оказании взаимной помощи в период аварийной обстановки;

7)  подготовить и поддерживать аварийный комплект, включающий:

- необходимые канцелярские и офисные принадлежности (бланки, бумага, бирки для указания фамилий, компьютеры и т. д.);

- важные номера телефонов (врачей, местных гостиниц, переводчиков, поставщиков продовольствия, транспортных предприятий авиакомпаний и т. д.).

17. В случае авиационного происшествия в аэропорту или в его окрестностях от эксплуатанта воздушных судов ожидаются определенные действия, например:

1) оповещение аэропортового командного пункта для обеспечения координации действий эксплуатанта воздушных судов;

2) оказание помощи в установлении местонахождения и извлечении бортовых самописцев;

3) оказание содействия расследователям в опознании частей воздушного судна и обеспечение безопасного хранения опасных компонентов;

4) предоставление информации, касающейся пассажиров, членов летного экипажа и наличия на борту каких-либо опасных грузов;

5) перевозка непострадавших лиц в назначенные зоны ожидания;

6) оказание содействия любым непострадавшим лицам, которые намереваются продолжить путешествие либо нуждаются в размещении или иной помощи;

7) предоставление информации для СМИ в сотрудничестве с представителем службы общественной информации аэропорта и полицией;

8) эвакуация воздушного судна и/или его обломков с санкции полномочного органа по расследованию.

### 2.1.5. Документация по СУБП

18. Поставщик обслуживания разрабатывает план внедрения СУБП, утверждаемый высшим руководителем эксплуатанта, который определяет его подход к управлению безопасностью полетов в соответствии с целями в области обеспечения безопасности полетов. Эксплуатант разрабатывает и обновляет документацию по СУБП, содержащую информацию о политике и целях обеспечения безопасности полетов, требованиях СУБП, процедурах и процессах СУБП, обязательствах, ответственности и полномочиях в отношении процедур и процессов, а также о результатах функционирования СУБП. В качестве части документации по СУБП эксплуатант подготавливает и обновляет руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП) с целью доведения своего подхода к обеспечению безопасности полетов до сведения всех сотрудников эксплуатанта.

19. В целях создания СУБП должен быть принят строгий подход к ведению документации и обработке информации. Для создания надежной основы для СУБП необходима соответствующая официальная документация, уточняющая взаимосвязь между службой по безопасности полетов и другими службами эксплуатанта, механизм интегрирования мер по управлению безопасностью полетов с указанными функциями, а также характер связи этих мер с политикой организации в области обеспечения безопасности полетов.

20. В процессе функционирования СУБП вырабатывается большой объем информации – часть в виде бумажных документов, а часть в виде данных в электронном формате, например, данные об инцидентах и уведомления о выявленных опасных факторах. При тщательном подходе к вопросам управления эта информация может быть весьма полезной для СУБП, особенно для целей контроля факторов риска.

Без соответствующих методов и навыков регистрации, хранения, защиты и поиска необходимой информации она является практически бесполезной.

21. Необходимо, чтобы организация вела учет всех мер, предпринимаемых в рамках выполнения задач СУБП. В случае расследования государственным органом какого-либо происшествия или серьезного инцидента может также потребоваться зарегистрированная информация о мерах, принятых для целей контроля риска и поддержания надлежащих уровней безопасности полетов. Указанная зарегистрированная информация должна содержать достаточно подробные сведения, обеспечивающие отслеживаемость всех решений, касающихся вопросов безопасности полетов.

22. Подготовленное эксплуатантом руководство по управлению безопасностью полетов должно содержать инструктивные указания, необходимые для объединения всей деятельности эксплуатанта в области безопасности в взаимосвязанную, интегрированную систему безопасности полетов. Оно представляет собой инструмент, с помощью которого администрация информирует всех сотрудников о принятом подходе к вопросам безопасности полетов. В указанном руководстве должны быть задокументированы все аспекты СУБП, включая политику в области безопасности полетов, конкретное распределение сфер ответственности, соответствующие процедуры и т. д.

## 2.2. Управление рисками для безопасности полетов

### 2.2.1. Выявление источников опасности

23. Эксплуатанта определяет и осуществляет официальный процесс, обеспечивающий выявление источников опасности для производства полетов. Определение источников опасности основывается на сочетании реактивных, проактивных и прогностических методов сбора данных о безопасности полетов.

Источник опасности – состояние, объект или деятельность потенциально являющиеся причиной телесных повреждений персонала, повреждений оборудования или структур, материальных потерь или снижения возможности выполнять предписываемую функцию.

Степень угрозы источника опасности определяет серьезность событий.

Классификация степени угрозы источника опасности приведена                  в таблице 1:

Таблица 1

| Серьезность происшествий |
| --- |
| Определение | Значение | Степень |
| Катастрофический | Потеря ВС Многочисленные человеческие жертвы | A |
| Опасный | Существенное уменьшение «запаса прочности», физическая боль либо уровень рабочей нагрузки, не позволяющий гарантировать четкого и полного выполнения организациями своих задач. Серьезные травмы большого количества людей. Крупные повреждения ВС | B |
| Значительный | Существенное уменьшение «запаса прочности», снижение способности организации преодолевать неблагоприятные эксплуатационные условия как результат повышения рабочей нагрузки или вследствие условий, снижающих эффективность их работы. Серьезный инцидент. Травмы физических лиц. | C |
| Незначительный | Помехи. Эксплуатационные ограничения. Использование аварийных процедур. Возможность инцидента. | D |
| Ничтожный | Малозначительные последствия | E |

24. Определение угрозы источника опасности должно включать в себя в себя:

Выявление угроз факторов опасности;

Анализ угроз факторов опасности;

Документирование угроз факторов опасности.

Выявление угроз производится следующими путями:

1) Внутренние пути:

- анализ полетных данных;

- система предоставления добровольных сообщений о проблемах в области безопасности полетов;

- проведение внутренних проверок, аудитов, анкетирования и опроса персонала.

2) Внешние пути:

- информации по безопасности;

- результаты внешних аудитов;

- другие внешние источники.

### 2.2.2. Оценка и уменьшение рисков для безопасности полетов

25. Эксплуатант определяет и осуществляет официальный процесс, обеспечивающий анализ, оценку и контроль источников риска для безопасности полетов при производстве полетов.

Риск – возможность телесных повреждений персонала, повреждения оборудования или структур, материальных потерь или снижения возможности выполнять предписываемую функцию, измеряемая с точки зрения вероятности и тяжести.

Риск это вероятная частота возникновения опасности причинения вреда и степень серьезности вреда. Риск = серьезность * вероятность.

Минимальный практически возможный предел (ALARP) приведен на схеме 1:

Схема 1

Уровни риска

Категория вероятности риска приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Вероятность возникновения |
| --- |
| Количественное определение | Имеется ввиду | Категория |
| Частое | Может возникать многократно (уже возникало часто) | 5 |
| Периодическое | Может возникать время от времени (возникало эпизодически) | 4 |
| Редкое | Маловероятно, но может возникнуть (возникало редко) | 3 |
| Маловероятное | Очень малая вероятность возникновения (случаи возникновения неизвестны) | 2 |
| Почти невозможно | Почти невозможно представить ситуацию, в которой происшествие может возникнуть | 1 |

Подход к определению приемлемости конкретных источников риска, который в меньшей степени связан с цифровыми значениями, предполагает рассмотрение нижеследующих аспектов.

1) Управленческий фактор. Не противоречит ли данный риск политике и стандартам авиакомпании в области безопасности?

2) Фактор финансовой возможности. Не выходит ли характер риска за рамки рентабельного решения?

3) Юридический фактор. Не противоречит ли данный риск действующим стандартам регламентирующего полномочного органа и возможностям в сфере обеспечения исполнения?

4) Культурологический фактор. Как персонал эксплуатанта и другие участники отнесутся к данному риску?

5) Рыночный фактор. Будут ли конкурентоспособность и благосостояние эксплуатанта в сравнении с другими авиакомпаниями поставлены под угрозу из-за непринятия мер по уменьшению или устранению данного риска?

6) Политический фактор. Придется ли  заплатить политическую цену в связи с непринятием мер по уменьшению или устранению данного риска?

7) Общественный фактор. Насколько большое влияние окажут СМИ или особо заинтересованные группы на общественное мнение в связи с данным риском? Индекс рисков приведен в таблице 3:

Таблица 3

| Вероятность возникновения риска (Категория) | Серьезность риска |
| --- | --- |
|  | Катастрофическая A | Угрожающая B | Крупная C | Малая D | Незначительная E |
| 5 – Частая | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
| 4 – Эпизодическая | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 3 – Отдаленная | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 2 – Невероятная | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 1 – Почти невозможная | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |

26. Анализ угрозы угрожающих факторов может проводиться по следующему алгоритму:

1. Определение обобщенной угрозы источников опасности (выявление угрозы источников опасности).

2. Выделение составляющих компонентов конкретного угрожающего источника.

3. Определение конкретных рисков от выявленных угрожающих источников.

Документирование угрожающего источника должно проводиться с целью упрощения отслеживания и анализа этого источника.

Анализ угрожающего источника должен проводиться планово при проведении периодического Анализа состояния безопасности полетов в организации и немедленно при обнаружении нового угрожающего источника.

27. Процесс выявления угрожающих источников должен включать в себя:

1) сбор данных об угрожающих источниках, событиях или ситуациях, вызывающих сомнение с точки зрения безопасности;

2) анализ полученных данных;

3) распространение информации, полученной в результате такого анализа.

Эффективное управление источниками риска должно быть нацелено на максимальную выгоду от принятия/допуска риска (сокращение времени и затрат) при этом сокращая непосредственно сам риск.

Возможно управление источниками риска и доведение их до уровня, определяемого как «насколько это практически возможно» (ALARP).

Необходимо довести до сведения всех сторон логическое обоснование решений, связанных с факторами риска для принятия их всеми задействованными участвующими  сторонами.

Снижение риска - это меры для устранения потенциальной угрозы или снижения вероятности возникновения и серьезности риска.

Анализ рисков должен быть направлен на выявление и устранение, и/или снижение до допустимого уровня риска, угрожающего деятельности организации путем сбалансированное распределение ресурсов и реального контроля рисков и снижения их степени.

Критерии приемлемости рисков от их индексов приведены в таблице 4:

Таблица 4

| Индекс оценки риска | Предлагаемые критерии |
| --- | --- |
| 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A | Неприемлемо при данных обстоятельствах |
| 5D,5E, 4C, 3B, 3C, 2A, 2B | Контроль/снижение риска требует решения на уровне руководства Авиакомпании |
| 4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B | Приемлемо после пересмотра производственного процесса |
| 3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E | Приемлемо |

28. При принятии мер по снижению риска, определяется:

существуют ли защиты, способные противостоять такому риску?

работают ли защиты должным образом?

насколько применимы такие защиты в реальных рабочих условиях?

насколько участвующий персонал проинформирован о факторах риска и существующих защитах?

есть ли необходимость в дополнительных мерах по снижению риска?

29. Снижение риска нужно соотносить со следующими факторами:

времени;

затрат;

затруднительности принятия мер для сокращения или устранения риска (т.е. управления).

30. Анализ рисков может проводится по следующему алгоритму:

выявление угрозы;

оценка вероятности риска;

оценка серьезности риска;

оценка приемлемости риска;

контроль допустимости (снижения до уровня допустимости) риска.

Порядок проведения анализа риска приведен на схеме 2:

31. Для снижения риска может применяться следующие три стратегии:

Избежание/уклонение – производственная и иная деятельность отменяется поскольку риск превышает выгоду от продолжения этой деятельности.

Сокращение – сокращается частота производственной или иной деятельности, или принимаются меры для уменьшения масштаба последствий допущенного/принятого риска.

Изолирование риска – принимаются меры к тому, чтобы локализовать  последствия риска или обеспечить резервирование для защиты от него.

32. Профилактика авиационных происшествий обеспечивается разработкой и выполнением предупредительных мероприятий на основе анализа уровня риска по выявленным опасным факторам (отклонениям) и их последствиям.

Анализ рисков должен проводиться планово при проведении периодического анализа состояния безопасности полетов и немедленно при обнаружении нового риска (угрожающего фактора).

Разработка предупредительных мероприятий должна быть направлена на получение соответствующих рекомендаций по устранению опасных факторов или сведению к минимуму вероятности их проявления.

При этом должна предусматриваться:

разработка частных рекомендаций;

оценка корректирующих мер;

разработка информационного материала.

Комплекс предупредительных мероприятий должен учитывать опасность отклонений, масштабы их влияния, специфику их проявления и т.д.

Методика расчета рисков и допустимые уровни риска эксплуатанта подлежат утверждению в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.

## 2.3. Обеспечение безопасности полетов

### 2.3.1. Контроль и количественная оценка показателей безопасности полетов

33. Эксплуатант разрабатывает и применяет методы проверки показателей своей деятельности в сфере обеспечения безопасности полетов и оценки эффективности средств контроля факторов риска для безопасности полетов. Деятельность эксплуатанта в сфере обеспечения безопасности полетов проверяется по отношению к показателям и целевым параметрам безопасности полетов СУБП.

34. Процесс управления безопасностью представляет собой замкнутый цикл. Данный процесс предполагает наличие обратной связи, обеспечивающей основу для оценки эффективности системы с тем, чтобы можно было внести в нее необходимые коррективы, позволяющие достичь желаемых уровней безопасности. Для этого требуется четкое понимание того, как должны оцениваться результаты. Например, какие количественные или качественные показатели будут использоваться для оценки работоспособности системы. Помимо определения факторов, с помощью которых можно измерить эффективность, в системе управления безопасностью должны быть установлены конкретные цели и задачи (заданные уровни) в сфере безопасности.

35. Необходимо провести различие между критериями, используемыми для оценки результатов в области эксплуатационной безопасности посредством мониторинга, и критериями, используемыми для оценки планируемых новых систем или процедур. Процесс, применяемый в последнем случае, известен как оценка аспектов безопасности.

Чтобы задать уровни безопасности, вначале следует определиться с соответствующими показателями безопасности. Как правило, показатели безопасности выражаются в виде частоты наступления какого-либо события, причиняющего вред.

Пример:

1) количество авиационных событий на 100 000 ч полета или на это же количество полетов;

2) количество авиационных событий на 10 000 операций;

3) количество авиационных событий с человеческими жертвами в год;

4) количество серьезных инцидентов на 10 000 ч полета или на это же количество полетов.

Желаемый результат в области безопасности может выражаться в абсолютных или относительных показателях. Целевой показатель может также включать желаемый процент снижения числа происшествий или конкретных типов инцидентов за определенный период времени.

36. Определяющими факторами при выборе наилучших методов введения и осуществления эффективной программы контроля за состоянием безопасности полетов является размер и сложность структуры эксплуатанта. Эксплуатанты, обеспечивающие надлежащий надзор за безопасностью полетов, применяют несколько или всю совокупность перечисленных ниже методов:

1) поддержание бдительности (в отношении обеспечения безопасности) администраторами "первой линии" путем осуществления ими контроля за повседневной своей деятельностью;

2) регулярное проведение инспекционных проверок повседневной деятельности во всех областях, имеющих важное значение для безопасности полетов;

3) выборочное выяснение мнения сотрудников (как о состоянии безопасности в целом, так и о конкретных аспектах) путем проведения обследований в области безопасности полетов;

4) систематический анализ всех сведений о выявленных проблемах в области безопасности полетов и принятие соответствующих мер;

5) систематический сбор данных, отражающих фактические повседневные результаты (используя такие программы, как АПД, LOSA);

6) проведение макро-анализов состояния безопасности полетов (исследования в области безопасности полетов);

7) осуществление постоянной программы оперативных проверок (включая внутренние и внешние проверки аспектов безопасности);

8) информирование всего заинтересованного персонала о показателях

### 2.3.2. Осуществление изменений

37. Эксплуатант определяет и осуществляет официальный процесс определения изменений в организации, которые могут повлиять на установленные процессы и предоставляемые услуги, описания мер обеспечения показателей безопасности полетов до реализации изменений и исключения или изменения средств контроля факторов риска для безопасности полетов, которые более не требуются или не эффективны вследствие изменений эксплуатационной обстановки.

38. Проведение периодического анализа состояния безопасности полетов в предприятиях и организациях гражданской авиации направлено на получение объективной оценки результатов деятельности, направленной на обеспечение и повышение уровня безопасности полетов.

Анализ состояния безопасности полетов (далее – Анализ) представляет собой процесс упорядочения фактов по проблемам обеспечения безопасности полетов, в котором используются особые методы, средства или приемы.

39. Анализ проводится с целью:

1) оценки уровня безопасности полетов в истекшем периоде и тенденции его изменения по сравнению с предшествующими периодами;

2) оценки эффективности мероприятий, проводившихся в отчетном периоде и направленных на повышение уровня безопасности полетов;

3) выявления опасных факторов, угрожающих безопасности полетов воздушных судов (далее ВС) ГА и уровня рисков выявленных опасных факторов на безопасность полетов;

4) оценки уровня профессиональной подготовки авиационного персонала;

5) выявления неправильных или нерациональных методов эксплуатации воздушных судов;

6) уточнения допустимых условий эксплуатации и выявления эксплуатационных недостатков воздушных судов.

40. Результаты проведенного Анализа предназначены для руководящего персонала для разработки мероприятий, способствующих повышению уровня безопасности полетов. Разработанные по результатам Анализа мероприятия, должны быть:

1) ориентированы на разрушение причинных связей наиболее вероятных причинных цепочек действия факторов риска;

2) направлены на определение и устранение причин повторяющихся отклонений от установленных параметров;

3) способны осознанно влиять не только на частоту возникновения опасных ситуаций, но и на степень их опасности;

4) направлены на определение и устранение недостатков в проведении расследования авиационных событий и функционировании системы добровольных донесений.

41. Проведение Анализа с выявлением источников опасности и тенденций является одним из основных методов предотвращения авиационных событий и их повторения по известному источнику опасности.

Повторение действия источников опасности происходит в результате того, что мероприятия по исключению или ограничению их действия не разрабатывались, не внедрялись или оказывались неэффективными.

42. При рассмотрении повторяющихся действий источников опасности должно быть проанализировано:

1) характер проявления источников опасности, особенности изменения определяющих параметров;

2) условия, в которых возникло анализируемое проявление источников опасности и их влияние на развитие особой ситуации;

3) причины возникновения рисков и отклонений от установленных параметров;

4) причины неэффективности ранее проведенных мероприятий.

43. Анализ проводится для всего парка воздушных судов, по их классам, по конкретным типам воздушных судов и по видам обеспечения полетов.

При проведении Анализа определяются тенденции изменения тех или иных показателей по сравнению с аналогичными отчетными периодами. Определяются причинно-следственные связи происшедших авиационных событий в зависимости от:

1) типа и сезонности выполняемых полетов;

2) степени опасности возникающих авиационных событий;

3) причин возникновения авиационных событий;

4) последствий для безопасности полетов;

5) этапа эксплуатации ВС;

6) особенностей эксплуатации каждого типа ВС.

44. Сбор информации и данных, требуемых для проведения Анализа, внесение и уточнение информации в базе данных, должен проводиться постоянно, а не эпизодически.

Для проведения своевременного и качественного Анализа в каждом подразделении должен быть назначен ответственный за подготовку соответствующих данных.

Лицо, ответственное за составление Анализа должно постоянно контролировать полноту и объективность учитываемой информации и подготавливать предварительные выводы.

45. Анализ должен проводиться с позиций системного подхода так, чтобы изучить те свойства функционирования отдельных элементов авиационной системы в их взаимодействии с другими элементами системы и внесистемными элементами, явлениями, условиями, которые представляют угрозу обеспечения заданного уровня безопасности полетов.

На основании проведенного Анализа делаются общие выводы о состоянии безопасности полетов в отчетный период, а также достигнутом уровне безопасности полетов по парку ВС:

1) определяются наиболее вероятные причины изменения уровня безопасности полетов;

2) проводится оценка эффективности проведенных мероприятий за предыдущие отчетные периоды;

3) указываются тенденции изменения показателей безопасности полетов.

46. Эффективность проведения Анализа и использования полученных данных зависит от:

1) полноты и достоверности имеющейся информации;

2) уровня компетентности, заинтересованности и независимости лиц, осуществляющих проведение Анализа;

3) уровня конкретизации профилактических мероприятий, разрабатываемых по материалам Анализа;

4) уровня ответственности за исполнение мероприятий, разработанных на основании результатов Анализа.

Периодичность проведения Анализа должна быть на ежеквартальной основе.

### 2.3.3. Постоянное совершенствование СУБП

47. Эксплуатант определяет и осуществляет официальный процесс выявления причин нештатного функционирования СУБП, определения последствий нештатного функционирования для производства полетов и устранения таких причин.

Эксплуатант должен определить процессы идентификации случаев, требующих изменения стандартов своей СУБП и определения влияния изменения стандартов СУБП на соответствующую сферу своей производственной деятельности.

Эксплуатант должен определить процессы проактивной оценки подразделений, оборудования, документации и процедур (при помощи аудита, инспектирования, обзоров и т.п.) и характеристик персонала для получения подтверждения его возможности ответственно выполнять свои обязанности, связанные с обеспечением безопасности полетов организации.

## 2.4. Популяризация вопросов безопасности полетов

### 2.4.1. Подготовка кадров и обучение

48. Эксплуатант разрабатывает и выполняет программу подготовки и обучение кадров в области безопасности полетов, которая гарантирует надлежащую подготовку и квалификацию персонала для выполнения обязанностей в рамках СУБП. Подготовка кадров по вопросам безопасности полетов проводится с учетом роли каждого участника в СУБП.

Подготовка персонала эксплуатантов по вопросам функционирования должна соответствовать масштабам и задачам СУБП этих эксплуатантов. Программы подготовки персонала подлежат согласованию в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.

49. Специализированную подготовку по вопросам управления безопасностью полетов необходимо организовывать для тех сотрудников, которые по работе связаны с конкретными аспектами обеспечения безопасности полетов. Программа подготовки должна гарантировать понимание и соблюдение всеми сотрудниками политики и принципов в области безопасности полетов, а также знание своих функциональных обязанностей по обеспечению безопасности полетов.

50. В зависимости от характера выполняемой работы уровень требуемой подготовки по вопросам управления безопасностью полетов может быть, например:

1) корпоративные занятия по безопасности полетов для всех сотрудников;

2) подготовка по вопросам безопасности полетов для руководящего состава;

3) курсы для эксплуатационного персонала (пилоты);

4) подготовка для специалистов по обеспечению безопасности полетов (РБП и специалисты по анализу полетных данных и анализу рисков СУБП).

51. Одной из функций подготовки по вопросам управления безопасностью полетов является ознакомление с целями СУБП организации и необходимостью формирования культуры безопасности полетов. Все сотрудники должны прослушать базовый вводный курс, рассматривающий следующие аспекты:

1) основные принципы управления безопасностью полетов;

2) корпоративная концепция безопасности полетов, политика и стандарты в области безопасности полетов (включая корпоративный подход к мерам дисциплинарного характера в сфере обеспечения безопасности полетов, комплексный характер управления безопасностью полетов, принятие решений по управлению факторами риска, культура безопасности полетов и т. д.);

3) важность соблюдения политики в области безопасности полетов и процедур, являющихся составной частью СУБП;

4) организация работы, функции и обязанности сотрудников по обеспечению безопасности полетов;

5) корпоративный опыт в сфере безопасности полетов, включая области системных недостатков;

6) корпоративные цели и задачи в области безопасности полетов;

7) корпоративные программы управления безопасностью полетов (например, системы представления данных об инцидентах, LOSA и NOSS);

8) необходимость постоянной внутренней оценки показателей безопасности полетов в организации (например, опросы сотрудников, проверки и оценки состояния безопасности полетов);

9) представление данных о происшествиях, инцидентах и возможных угрозах;

10) каналы связи по вопросам безопасности полетов;

11) обратная связь и методы распространения информации о безопасности полетов;

12) программы стимулирования в области обеспечения безопасности полетов (если таковые имеются);

13) проверки состояния безопасности полетов;

14) популяризация и распространение информации о безопасности полетов.

52. Необходимо, чтобы руководители понимали принципы, на которых основывается функционирование СУБП. В процессе подготовки следует ознакомить руководителей среднего и низшего звена с принципами СУБП и их обязанностями и ответственностью в сфере обеспечения безопасности полетов. Желательно также ознакомить руководителей с правовыми аспектами проблемы – например, с их должностной юридической ответственностью.

53. Для выполнения некоторых функций в сфере обеспечения безопасности полетов требуется специально подготовленный персонал. К этим функциям относятся:

1) расследование опасных событий;

2) контроль за показателями безопасности полетов;

3) выполнение оценок и анализа состояния безопасности полетов;

4) управление базами данных о безопасности полетов;

5) проведение проверок в сфере обеспечения безопасности полетов.

Важно, чтобы сотрудники, выполняющие эти задачи, получили достаточную подготовку по использованию специальных методов и процедур. В зависимости от объема требуемой подготовки и уровня информированности по вопросам управления безопасностью полетов может потребоваться привлечь внешних специалистов для проведения подготовки.

54. В дополнение к корпоративным ознакомительным инструктажам, о которых говорилось выше, сотрудникам, непосредственно задействованным в области производства полетов (члены летного экипажа и т. д.), потребуется более детальная специализированная подготовка по безопасности полетов в следующих областях:

1) процедуры представления донесений об авиационных происшествиях и инцидентах;

2) специфические опасности, с которыми сталкивается эксплуатационный персонал;

3) процедуры представления донесений об опасностях;

4) специальные инициативы в области безопасности полетов;

5) комиссия (комиссии) по безопасности полетов;

6) сезонные угрозы и процедуры в области безопасности полетов (полеты в зимнее время и т.д.);

7) порядок действий в аварийных ситуациях.

55. Лицо, отобранное для выполнения функций РБП, должно быть знакомым с большинством аспектов функционирования эксплуатанта, ее деятельностью и персоналом. Соответствующую подготовку можно получить внутри эксплуатанта или на внешних курсах, однако основная часть информации будет получена РБП в ходе самостоятельной подготовки.

56. Области, в которых может потребоваться формальное обучение для РБП, включают:

1) ознакомление с различными типами воздушных судов, видами полетов, маршрутами и т.д.;

2) понимание роли человека в установлении причин и предотвращении авиационных происшествий;

3) функционирование СУБП;

4) расследование авиационных происшествий и инцидентов;

5) планирование кризисного регулирования и действий в аварийной обстановке;

6) популяризация аспектов обеспечения безопасности полетов;

7) навыки коммуникации;

8) компьютерные навыки (обработка текстов, подготовка электронных таблиц и управление базами данных);

9) подготовка или ознакомление со специальными дисциплинами.

### 2.4.2. Обмен информацией о безопасности полетов

57. Эксплуатант разрабатывает и применяет официальные каналы и средства обмена информацией о безопасности полетов, обеспечивающие доскональное ознакомление всего персонала с СУБП, предоставление критической с точки зрения безопасности полетов информации и пояснений относительно причин принятия конкретных действий по обеспечению безопасности полетов, а также введения или изменения процедур обеспечения безопасности полетов.

58. Система доведения до персонала эксплуатанта должна включать в себя следующие процедуры:

1) получения законодательных, нормативных правовых актов и информации по безопасности полетов от уполномоченной организации (уполномоченного органа) в сфере гражданской авиации;

2) доведения соответствующей информации до персонала в части, его касающейся;

3) доведения до персонала в части, его касающейся, приказов, указаний и распоряжений эксплуатанта, изменений и дополнений в локальную документацию организации;

4) контроля изучения персоналом, в части его касающейся, нормативных актов, информации по безопасности полетов, указаний и распоряжений эксплуатанта.

59. Информация о вводимых изменениях в документы по безопасности полетов доводится до персонала в случаях наличия:

1) изменений, связанных с установкой нового оборудования на ВС;

2) изменений, обусловленные опытом эксплуатации оборудования;

3) изменения принятых в методах и процедурах работы;

4) изменений в сертификате эксплуатанта;

5) изменения с целью обеспечения стандартизации деятельности и документации.

60. У эксплуатанта для ознакомления (изучения) документов, изменений и дополнений к ним персоналом могут использоваться следующие формы:

1) доведение документов на совещаниях, разборах и при проведении технической учебы;

2) помещение документов на доску информации.

## 61. Оценка соответствия СУБП эксплуатанта Концептуальным рамкам ИКАО должна проводиться по контрольной карте, приведенной в Приложении 1 настоящего Руководства.

# 3. Порядок разработки и оформления Руководства по управлению безопасностью полетов и других документов СУБП

## 3.1. Общие положения

### 3.1.1. Цели документирования СУБП

62. Документирование СУБП позволяет осуществлять:

1) описание СУБП организации;

2) доведение до сведения персонала обязательств со стороны руководства в области обеспечения безопасности полетов;

3) содействие в обеспечении осведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности по вопросам обеспечения безопасности полетов;

4) обеспечение необходимой информацией взаимодействующих подразделений с целью лучшего понимания взаимосвязей между ними и организации взаимодействия в работе;

5) предоставление заинтересованным сторонам информации о работе СУБП и демонстрации ее соответствия установленным требованиям;

6) обеспечение ясной структуры требований по обеспечению безопасности полетов для всех заинтересованных сторон;

7) создание основы для проведения аудита, ведения мониторинга, анализа функционирования и постоянной поддержки результативности СУБП в соответствии с установленными требованиями.

63. Наличие документированных процедур выполнения процесса СУБП является доказательством, того что:

1) процесс определен;

2) его процедуры одобрены (согласованы и утверждены);

3) процедуры находятся под управлением.

64. Документация СУБП включает в себя:

1) внешние документы, регламентирующие рабочие процессы и процедуры;

2) документы, создаваемые в организации в результате разработки, внедрения и поддержания СУБП в рабочем состоянии.

### 3.1.2 Иерархия документации СУБП

65. Иерархия локальных документов Системы документации по обеспечению безопасности полетов авиакомпании приведена на схеме 3:

Схема 3

Примечание: Любой уровень документов в этой иерархии может быть самостоятельным, применяться вместе со ссылками или быть комбинированным.

### 3.1.3. Требования к системе документации СУБП

66. Система документации по безопасности полетов эксплуатанта должна предусматривать согласованное использование стандартных терминов, принятой терминологии, сокращений и аббревиатур. Все важные термины, включенные в систему документации СУБП, должны иметь определения.

67. Система документации по безопасности полетов должна обеспечивать стандартизацию всех типов документов, в том числе стиля изложения, терминологии, использования графиков и символов, а также форматов всех документов. Сюда также относится единообразное размещение конкретных видов информации, согласованное использование единиц измерения и кодов.

68. Разрабатываемые документы по безопасности полетов должны включать в себя индексный указатель для быстрого нахождения информации, включенной в несколько документов.

Индексный указатель должен размещаться в начале каждого документа и включать не более чем три уровня индексации. Страницы, содержание информацию, используемую в нештатных и аварийных ситуациях, должны быть снабжены закладками для прямого к ним доступа.

69. Информация, содержащаяся в системе документации по безопасности полетов, должна быть сгруппирована с учетом ее важности и использования согласно следующим критериям:

1) критическая по времени информация;

2) чувствительная ко времени информация:

3) часто используемая информация, например:

справочная информация:

информация, которая может быть сгруппирована на основе этапа операции, на котором она используется, например:

Критическая по времени информация, чувствительная ко времени информация и часто используемая информация, как правило, должна помещаться на карточках и в оперативных справочниках.

### 3.1.4. Порядок подготовки и внедрения документов СУБП

70. Локальные нормативные документы авиакомпании должны разрабатываться согласно критериям, которые упрощают доступ к содержащейся в них информации, и организацию распространения и пересмотра документов.

При разработке документов СУБП, их изменениях, дополнениях и пересмотрах целесообразно применение следующей процедуры:

1) определение исполнителя (ей) работ;

2) получение задания назначенным исполнителем у администрации эксплуатанта;

3) сбор данных о существующих проблемах по проведению работ и обеспечению безопасности полетов в подразделениях;

4) сбор данных о существующих процедурах и наличии документации по обеспечению безопасности полетов в подразделениях;

5) определение перечня документов действующей СУБП с целью определения возможности ее использования;

6) организация запроса и получения дополнительных документов и ссылочных документов из функциональных подразделений;

7) классификация документации и данных;

8) анализ полученной информации;

9) при необходимости, организация обучения персонала, занятого разработкой документов. Программа обучения должна включить порядок документирования, изучение требований стандартов СУБП и/или других необходимых требований;

10) разработка и внесение предложений эксплуатанта об изменениях, дополнениях и пересмотрах существующих документов, а при их отсутствии, предложения о разработке;

11) получение указаний от эксплуатанта о реализации представленных предложений;

12) определение структуры и формы документов, отработка изменений, дополнений, пересмотров существующих документов или разработка новых;

13) согласование проектов документов (вносимых изменений и дополнений) в подразделениях;

14) утверждение новых редакций документов или внесение и регистрация изменений и дополнений в действующие документы;

15) изъятие устаревших документов (страниц);

16) маркировка устаревших документов (страниц);

17) направление устаревших документов (страниц) в архив или на уничтожение.

71. Документы СУБП должны разрабатываться на основе структурного подхода на основе применения следующих принципов:

1) принцип «разделяй и властвуй» - принцип решения сложных проблем путем их разбиения на множество меньших независимых задач, легких для понимания и решения;

2) принцип иерархического упорядочивания - принцип организации документа в виде иерархической древовидной структуры с добавлением новых деталей на каждом новом уровне;

3) принцип абстрагирования - заключается в выделении существенных аспектов рассматриваемого процесса и отвлечения от несущественных;

4) принцип формализации - заключается в необходимости строгого выполнения установленных требований по структуре, содержанию и оформлению документа, использовании единой системы терминов, определений и сокращений;

5) принцип непротиворечивости - заключается в обоснованности и согласованности разрабатываемого документа с существующими.

При необходимости и в целях ограничения числа документов следует включать ссылки на действующие общепринятые стандарты или другие доступные пользователям документы СУБП.

72. При разработке документов СУБП (в том числе при использовании ссылок) следует предусматривать возможность изменения документов, на которые делаются ссылки. Рекомендуется составлять текст документов таким образом, чтобы сократить необходимость пересмотра разрабатываемого документа при пересмотре ссылочных документов.

Целесообразно принять спиральную модель жизненного цикла документов СУБП. Каждый виток спирали соответствует созданию новой редакции документа, указанной на схеме 3:                                              Схема 3

3.1.5. Этапы жизненного цикла документов СУБП

73. Печать документов СУБП производится на стандартных форматах бумаги - А4 или А5.

Документы должны иметь, как минимум, один верхний колонтитул. В колонтитуле должны размещаться: название (логотип) авиакомпании, название документа, части, главы и/или раздела. При возможности рекомендуется включать в него информацию о дате издания, номере изменения и номере страницы. При невозможности эта информация размещается в нижнем колонтитуле.

Перед введением документов СУБП они должны быть опробованы в реальных условиях. Апробация должна затрагивать критические аспекты использования документа, с тем, чтобы проверить его эффективность. В процессе апробации следует также оценить взаимодействие между всеми пользователями документа.

До выпуска документы должны поступить на рассмотрение уполномоченным лицам эксплуатанта с целью контроля ясности, точности и правильности их изложения и построения. Чтобы учесть сложившуюся практику, предполагаемые пользователи также должны иметь возможность ознакомиться с документами и представить свои замечания. Выпускаемые документы должны быть утверждены ответственными за их внедрение лицами. На каждом экземпляре должно быть проставлено разрешение на выпуск. Сведения о процедуре утверждения документа должны сохраняться.

Тиражирование и дальнейшее распространение документа должно производиться в соответствии с перечнем держателей данной документации на бумажном и электронном (CD, DVD - R или CD, DVD - RW дисках) носителях при минимальном использовании бумажных версий.

Допускается передача держателям документации поправок/изменений и дополнений с использованием локальной сети, электронной почты, другими безопасными и удобными способами.

При рассылке документов уполномоченные лица должны обеспечить поступление к соответствующему персоналу документов, содержащих необходимые для его работы данные. Правильной рассылке и управлению документацией может, например, способствовать присвоение учетных номеров каждому экземпляру документов, предназначенных для определенных пользователей.

Руководство эксплуатанта должна контролировать внедрение и использование документов с целью обеспечения надлежащего использования документов в реальных условиях эксплуатации таким образом, как это важно для эксплуатации и целесообразно для эксплуатационного персонала. Такой контроль предусматривает систему обратной связи для получения предложений от персонала по улучшению документов и порядка их использования.

Эксплуатант должен установить процесс инициирования, разработки, рассмотрения, контроля и регистрации изменений документов. Внесение изменений должно проходить ту же процедуру рассмотрения и утверждения, что и при первоначальной разработке документов. Способ внесения изменений должен быть установлен организацией.

74. Система документации по безопасности полетов должна пересматриваться:

1) на регулярной основе (по крайней мере, раз в год);

2) после значительных событий (слияние или поглощение предприятий, резкое увеличение или сокращение объема деятельности и пр.);

3) после технологических изменений (начала эксплуатации нового типа ВС и т.п.);

4) после изменения правил, касающихся безопасности полетов.

Изменения в документации по обеспечению безопасности полетов должны рассматриваться и апробироваться с учетом ее влияния на всю систему документации по безопасности полетов.

75. Процедура, установленная эксплуатантом, должна обеспечивать применение только надлежащих документов. Пересмотренные документы должны быть заменены актуальной версией. С целью обеспечения пользователей надлежащими версиями утвержденных документов рекомендуется составить перечень основных документов и установить статус их пересмотра.

Для сохранения данных эксплуатант должен разработать порядок ведения записей по внесению изменений в документы.

Ненадлежащее обеспечение этого процесса может привести к непреднамеренному использованию устаревших документов.

На экземплярах документов, предназначенных для сторонних пользователей, если не предусматривается внесение изменений в эти экземпляры документов, должны быть сделаны соответствующие отметки.

## 4. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП)

### 4.1. Общие положения

76. Каждый эксплуатант должен разработать свое Руководство по управлению безопасностью полетов. Структура РУБП определяется эксплуатантом и должна соответствовать объему и сложности осуществляемой деятельности. Допускается гибкий подход при определении структуры, формата, содержания или методов документирования СУБП.

77. Для небольших организаций в РУБП целесообразно включать полное описание СУБП со всеми требуемыми и/или необходимыми документированными процедурами. Для крупных организаций РУБП может быть создана как иерархическая структура документов СУБП.

78. РУБП должно содержать область применения СУБП, документированные процедуры или ссылки на них и описание взаимодействия процессов СУБП.

РУБП должно включать в себя информацию об эксплуатанте, в том числе его наименование, адрес и контактную информацию. В РУБП может быть приведена дополнительная информация, например направление деятельности эксплуатанта, сведения о его размере, историческая справка.

РУБП должно содержать элементы, предусмотренные нижеуказанными главами 4.1.1- 4.1.8, но не обязательно в указанном порядке.

### 4.1.1. Наименование и область применения

79. В наименовании и/или области применения РУБП следует указывать эксплуатанта, который будет его применять. В РУБП должна быть сделана ссылка на международный стандарт, документы авиационного законодательства Республики Казахстан и другие документы, на основе которых разрабатывается СУБП эксплуатанта.

### 4.1.2. Содержание РУБП

80. В содержании РУБП следует указывать номера, наименования всех разделов и номера страниц, на которых эти разделы расположены.

### 4.1.3. Рассмотрение, утверждение и пересмотр

81. РУБП должно содержать точные сведения о его статусе, датах рассмотрения, утверждения и пересмотра.

При необходимости характер изменений указывают в РУБП или приложениях к нему согласно Приложениям 2 и 3.

### 4.1.4. Политика и цели в области безопасности полетов

82. РУБП должно включать в себя политику и цели в области обеспечения безопасности полетов или ссылки на них. Решение о включении политики и/или целей в области обеспечения безопасности полетов в РУБП или об их издании отдельным документом принимает высшее руководство эксплуатанта. Показатели результативности выполнения целей в области обеспечения безопасности полетов могут быть включены в другие документы СУБП эксплуатанта. Политика в области обеспечения безопасности полетов должна содержать обязательства соответствия СУБП эксплуатанта установленным требованиям и постоянного повышения результативности СУБП эксплуатанта.

Цели в области обеспечения безопасности полетов основаны на политике эксплуатанта в области обеспечения безопасности полетов и должны быть достижимыми. Цели в области обеспечения безопасности полетов эксплуатанта, представленные в количественном выражении, становятся показателями и должны измеряться и анализироваться.

### 4.1.5. Организационная структура, ответственность и полномочия

83. В РУБП должна быть приведена структура эксплуатанта. Ответственность, полномочия и взаимодействия могут быть приведены в организационных схемах и/или должностных/рабочих инструкциях. Эти документы могут быть включены в состав РУБП или на них должны быть сделаны ссылки.

### 4.1.6. Ссылки

84. РУБП должно содержать перечень документов, на которые делаются ссылки.

### 4.1.7. Описание СУБП

85. РУБП должно содержать описание СУБП и ее применения в авиакомпании, а также описание процессов управления безопасностью полетов и их взаимодействия. В РУБП должны быть также включены документированные процедуры или ссылки на них.

Эксплуатант должен документировать СУБП либо в последовательности, соответствующей его потребностям.

В РУБП должны быть указаны применяемые эксплуатантом методы для выполнения политики и целей в области обеспечения безопасности полетов.

86. Описание СУБП должно в обязательном порядке включать демонстрацию выполнения установленных концептуальных рамок для СУБП, предусмотренных пунктом 6 настоящего Руководства.

В описании СУБП также включаются те элементы СУБП, которые расширяют сферу деятельности СУБП эксплуатанта более обязательных концептуальных рамок.

### 4.1.8. Приложения

87. РУБП может включать в себя приложения, содержащие справочную информацию.

## 4.2. Документированные процедуры

4.2.1. Структура и формат

88. Структура и формат документированных процедур (на бумажном или электронном носителях) должны быть представлены эксплуатантом в виде текстов, схем, таблиц, их комбинации или в другой приемлемой форме в зависимости от потребностей эксплуатанта. Документированная процедура должна содержать необходимую информацию и иметь уникальную идентификацию для обеспечения прослеживаемости.

В документированных процедурах могут быть сделаны ссылки на рабочие инструкции, определяющие порядок выполнения работ. Документированные процедуры обычно описывают деятельность, включающую в себя несколько функций, в то время как рабочие инструкции обычно относятся к заданиям в рамках одной функции.

### 4.2.2. Содержание

89. Наименование должно четко идентифицировать документированную процедуру.

Цель разработки и использования документированной процедуры должна быть четко идентифицирована.

Эксплуатант должен описать область применения документированной процедуры, включая обоснование и подробное описание любых сделанных исключений.

90. Эксплуатант должен идентифицировать ответственность и полномочия и/или функциональные обязанности персонала, а также взаимосвязь персонала с процессами и действиями, входящими в процедуру. Ответственность и полномочия могут быть представлены в виде схемы, таблицы или текста.

Уровень детализации документов зависит от сложности вида деятельности, используемых методов, уровня квалификации и подготовки персонала, необходимых для выполнения работ.

Ведение записей по виду деятельности, установленному в документированной процедуре, должно быть описано в разделе «Записи» или в другом разделе рабочей инструкции. Эксплуатант должен установить формы ведения записей, указать способы их заполнения, регистрации и хранения.

Документированная процедура может включать в себя приложения, содержащие вспомогательную информацию (таблицы, диаграммы, схемы и формы).

### 4.2.3. Рассмотрение, утверждение и пересмотр

91. Документированная процедура должна содержать сведения о своем статусе, датах рассмотрения, утверждения и пересмотра.

### 4.2.4. Определение изменений

92. При необходимости характер изменений должен быть указан в документированной процедуре или приложениях к ней.

## 4.3. Рабочие инструкции

### 4.3.1. Структура и формат

93. Рабочие инструкции должны разрабатываться и поддерживаться в рабочем состоянии, это необходимо для всех выполняемых работ, на которые отсутствие рабочих инструкций может повлиять отрицательно. Эксплуатант  может использовать различные методы разработки и представления рабочих инструкций.

Рабочие инструкции должны иметь наименование и уникальный идентификационный номер для обозначения.

Структура, формат и уровень детализации рабочих инструкций должны соответствовать потребностям персонала эксплуатанта и зависеть от сложности выполняемых работ, применяемых методов, уровня подготовки, квалификации и навыков персонала.

Структура рабочих инструкций может отличаться от структуры документированных процедур.

Рабочие инструкции могут быть включены в документированные процедуры или на них должна быть сделана ссылка.

### 4.3.2. Содержание рабочих инструкций

94. В рабочих инструкциях следует указывать ответственные участки деятельности эксплуатанта. В рабочих инструкциях следует избегать излишней детализации, которая не приводит к улучшению управления деятельностью эксплуатанта. Подготовка и переподготовка персонала может снизить потребность в детализации рабочих инструкций, при условии, что вовлеченный персонал должен получать всю необходимую информацию для правильного выполнения работы.

### 4.3.3. Виды рабочих инструкций

95. Общие требования к структуре или формату рабочих инструкций не устанавливаются, однако обычно они должны содержать цели и область применения выполняемых работ и задач. Кроме того, на рабочие инструкции должны быть сделаны ссылки в соответствующих документированных процедурах.

В любом случае в рабочих инструкциях должна быть указана последовательность выполнения операций, которая точно отражает установленные требования и соответствующую деятельность. Во избежание недопонимания и неточностей эксплуатанту следует установить определенный формат или структуру рабочих инструкций и придерживаться их.

### 4.3.4. Рассмотрение, утверждение и пересмотр

96. Эксплуатант должен обеспечить точные сведения о статусе и дате рассмотрения, утверждения и пересмотра рабочих инструкций.

### 4.3.5. Идентификация изменений

97. При необходимости характер изменений должен быть указан в рабочей инструкции или приложениях к ней.

## 4.3.6. Формы

98. Для записи данных, необходимых для подтверждения соответствия требованиям СУБП, эксплуатант должен разработать и вести специальные формы. Каждая форма должна иметь наименование, идентификационный номер, фамилии лиц, ответственных за пересмотр и дату пересмотра. Если формы приводятся в приложениях к РУБП, документированным процедурам и/или рабочим инструкциям, то на них должны быть сделаны ссылки.

# Приложение1

# к Руководству

# Позиции, подлежащие проверке при одобрении Системы управления безопасностью полетов (СУБП) эксплуатанта

| Требования ИКАО | Анализируемые элементы и вопросы по ним | Да | Нет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ |
| Doc. 9859 ИКАО | 1. Обязательства и ответственность руководства |
|  | 1.1. Имеется ли документально оформленная заявка о политике в области обеспечения безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 2.1.Имеется ли подтверждения того что, политика в области полетов была доведена всему персоналу с тем, чтобы информировать его об индивидуальных обязательствах в отношении безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 3.1. Проводится ли периодический анализ в области обеспечения безопасности полетов руководством или отделом по обеспечению безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 4.1. Отвечает ли политика обеспечения безопасности полетов задачам обеспечения безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 5.1. Утверждена ли политика в области обеспечения безопасности полетов ответственным руководителем? |  |  |  |
|  | 6.1. Отражена ли в должностной инструкции ответственного руководителя ответственность по всем вопросам обеспечения безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 7.1. Соответствует ли масштабу и сложности деятельности организации политика в области обеспечения безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 8.1. Предусматривает ли политика в области обеспечения безопасности полетов предоставление необходимых кадровых и финансовых ресурсов для ее реализации? |  |  |  |
| Doc. 9859 ИКАО | 2. Ответственность за обеспечение безопасности полетов |
|  | 2.1. В рамках организации предусмотрена ли и документально оформлена ли ответственность за обеспечение безопасности полетов, начиная с ответственного руководителя? |  |  |  |
|  | 2.2. Отражена ли в должностной инструкции ответственного руководителя окончательная ответственность за управление безопасностью полетов в организации? |  |  |  |
|  | 2.3. Уполномочен ли ответственный руководитель с правом окончательного решения по всем вопросам авиационной деятельности его организации? |  |  |  |
| Doc. 9859 ИКАО | 2.4. Определенны ли в должностной инструкции ответственного руководителя полномочия с правом окончательного решения по всем вопросам деятельности, осуществляемые на основании сертификата (тов) его организации? |  |  |  |
|  | 2.5. Существует ли комитет по безопасности полетов (или равнозначный орган), который должен проводить анализ СУБП и ее показателей эффективности обеспечения безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 2.6. В крупных организациях в рамках службы или подразделения существует оперативная группа по вопросам безопасности полетов, которая работает вместе с комитетом по безопасности полетов. |  |  |  |
|  | 2.7. Подтверждено ли в руководстве, что Комитет по безопасности полетов возглавляет ответственный руководитель или (для очень крупных организаций) или уполномоченный заместитель? |  |  |  |
|  | 2.8. Входят ли в состав Комитета по безопасности полетов руководители соответствующих эксплуатационных подразделений или служб? |  |  |  |
|  | 2.9. Является ли назначенный координатор по вопросам безопасности полетов в рамках оперативной группы по вопросам безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 2.10. Возглавляет ли руководитель службы или подразделения соответственно оперативную группу по вопросам безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 3. Назначение ведущих ответственных за обеспечением безопасности полетов |
| Doc. 9859 ИКАО | 3.1. Имеется ли руководитель, который выполняет обязанности по администрированию СУБП? |  |  |  |
|  | 3.2. Имеет ли руководитель, ответственный за администрирование СУБП, других обязанностей, которые могут противоречить или препятствовать выполнению его обязанностей как руководителя СУБП? |  |  |  |
|  | 3.3. Имеет ли руководитель СУБП прямой доступ или подчиняется ответственному руководителю по вопросам реализации и функционирования СУБП? |  |  |  |
|  | 3.4. Отражены ли в должностной инструкции исполняющего обязанности руководителя ответственного за СУБП соответствующие функции в отношении СУБП отображении? |  |  |  |
|  | 3.5. Занимает ли Руководитель по СУБП высшую руководящую должность не ниже должности руководителей других эксплуатационных / производственных служб или вспомогательных служб7 |  |  |  |
|  | 4. План мероприятий на случай аварийной ситуации |
| Doc. 9859 ИКАО | 4.1. Есть ли документально оформлен ЕRP или равнозначна процедура действий в аварийных ситуациях? |  |  |  |
|  | 4.2. Предусматривает ли ЕRP процедуры продления безопасного производства, оказания поддержки продукции и услугам в области гражданской авиации в случае аварийной или непредвиденной ситуации? |  |  |  |
|  | 4.3. Предполагает ли ЕRP необходимую интеграцию с организациями внешних подрядчиков там, где это необходимо? |  |  |  |
|  | 4.4. Соответствует ли ЕRP масштабу, характеру и сложности структуры организации? |  |  |  |
|  | 4.5. Существует ли план проведения занятий и тренировок в рамках ЕRP? |  |  |  |
|  | 4.6. Существует ли процедура периодического пересмотра ЕRP, которая обеспечивает подтверждение его актуальности и действенности? |  |  |  |
|  | 4.7. Предусматривает ли ЕRP возможности или вероятные чрезвычайные / кризисные сценарии, связанные с предоставлением организацией продукции и услуг в области авиации? |  |  |  |
|  | 4.8. Проводятся ли в рамках ЕRP обучение и тренировки в соответствии с планом, и результаты проведенных учений документируются? |  |  |  |
|  | 5. Документация по СУБП |
| Doc. 9859 ИКАО | 5.1. Существует ли документ или общее описание СУБП, утвержденный соответствующим руководителем и принятый уполномоченной организацией? |  |  |  |
|  | 5.2. Принят и утвержден ли документ по СУБП уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации? |  |  |  |
|  | 5.3. Отражают ли процедуры СУБП необходимую интеграцию с другими соответствующими системами управления в рамках организации, такими как СМК, ОТОСБ, системой авиационной безопасности (если применяется)? |  |  |  |
|  | 5.4. Содержит ли документ по СУБП общее описание или общее руководство в отношении концептуальных рамок и элементов СУБП организации? |  |  |  |
|  | 5.5. Содержатся ли в описании по каждому элементу СУБП, в рамках документа по СУБП, перекрестные ссылки на вспомогательные или связанные процедуры, руководства и системы? |  |  |  |
|  | 5.6. Предусматривают ли процедуры СУБП необходимую координацию или интеграцию с организациями внешних клиентов и подрядчиков там, где это необходимо? |  |  |  |
| Doc. 9859 ИКАО | 5.7. Представляет ли собой документ по СУБП самостоятельный контролирующий документ или отдельную часть / раздел существующего документа, принятого / утвержденного уполномоченной органиазцией? |  |  |  |
|  | 5.8. Осуществляется ли хранение протоколов заседаний комитета по безопасности полетов (или равнозначных документов)? |  |  |  |
|  | 5.9. Существует ли процедура по периодическому пересмотру руководства по СУБП и вспомогательных документов для подтверждения их актуальности? |  |  |  |
|  | 5.10. Отражены ли в документе по СУБП все компоненты и элементы нормативных требований к СУБП? |  |  |  |
|  | 5.11. Есть ли материалы, касающиеся периодического пересмотра существующих оценок безопасности полетов и факторов риска, а также специальных проверок в связи с соответствующими изменениями? |  |  |  |
|  | 5.12. Есть ли материалы, касающиеся проведенной оценки факторов риска для безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 5.13. Есть ли материалы, касающиеся опасных факторов / угроз, выявленных или по которым предоставлены данные? |  |  |  |
| II. УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ |
| Doc. 9859 ИКАО | 6. Выявление опасных факторов |
|  | 6.1. Существует ли процедура добровольного предоставления всеми сотрудниками сообщений об опасных факторах / угрозах? |  |  |  |
|  | 6.2. Является ли в системе обнаружения опасных факторов четкое определение и распределение опасных факторов и последствий? |  |  |  |
|  | 6.3. Существует ли процедура выявления опасных факторов / угроз по данным отчетов внутренних расследований авиационных инцидентов / событий для дальнейшего уменьшения факторов риска (при необходимости)? |  |  |  |
|  | 6.4. Является ли система предоставления данных об опасных факторах конфиденциальной и содержит положения защищающие данные о лице, предоставившем информацию в эту систему. |  |  |  |
|  | 6.5. Есть ли процедура сообщений данных об авиационных инцидентах / события эксплуатационным и производственным персоналом? |  |  |  |
|  | 6.6. Существует ли процедура выявления опасных факторов / угроз по данным отчетов внутренних расследований авиационных инцидентов / событий для дальнейшего уменьшения факторов риска (при необходимости)? |  |  |  |
|  | 6.7. Существует ли процедура расследования авиационных инцидентов / событий связанных с качеством или безопасностью полетов? |  |  |  |
|  | 6.8. Разделяют ли внутренние процедуры по расследованию и дисциплинарным мерам умышленные нарушения и непреднамеренные ошибки? |  |  |  |
|  | 6.9. Существует ли процедура периодического пересмотра имеющихся материалов по анализу факторов риска? |  |  |  |
|  | 7. Оценка и уменьшение факторов риска для безопасности полетов |
| Doc. 9859 ИКАО | 7.1. Существует ли и документально оформлена процедура НIRM с применением средств объективного анализа рисков? |  |  |  |
|  | 7.2. Утверждаются ли отчеты об оценке факторов риска руководителем подразделения или на более высоком уровне при необходимости? |  |  |  |
|  | 7.3. Существует ли процедура выявления операций, процессов, объектов и технических средств, которые рассматриваются (организацией) как значимые с точки зрения мероприятий НIRM? |  |  |  |
|  | 7.4. Нуждаются ли рекомендуемые меры по уменьшению факторов риска, которые в решении или одобрение высшего руководства, учитываются и документируются? |  |  |  |
|  | 7.5. Существует ли программа поэтапного проведения мероприятий НIRА по всем операциям, процессах, объектах и технических средствах, выявленных организацией, связанных с обеспечением безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 7.6. Существует ли процедура по приоритетному проведению мероприятий НIRА в отношении операций, процессов, объектов и технических средств, по которым выявлены или известные опасные факторы / риски критические для безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 7.7. Есть ли в наличии данные поэтапного выполнения и реализации программы мероприятий НIRА в организации? |  |  |  |
| III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ |
|  | 8. Контроль и оценка показателей эффективности обеспечения безопасности полетов |
| Doc. 9859 ИКАО | 8.1. Есть ли установленные показатели эффективности обеспечения безопасности полетов для измерения и мониторинга эффективности обеспечения безопасности полетов в организации? |  |  |  |
|  | 8.2. Существуют ли показатели эффективности обеспечения безопасности полетов касающиеся событий с незначительными последствиями (например, невыполнение требований в случаях отклонений)? |  |  |  |
|  | 8.3. Есть ли процедура проведения корректирующих или контрольных мероприятий в случае не достижения целевого уровня и / или превышение аварийного уровня? |  |  |  |
|  | 8.4. Существуют ли, основанные на данных, показатели эффективности обеспечения безопасности полетов, касающиеся событий с серьезными последствиями (например, показатели авиационных происшествий и серьезных инцидентов)? |  |  |  |
|  | 8.5. Установлены ли в рамках показателей эффективности обеспечения безопасности полетов (там где необходимо) аварийные и / или целевые уровни? |  |  |  |
|  | 8.6. Подлежат ли анализу комитетом по безопасности полетов показатели эффективности обеспечения безопасности полетов для выявления тенденций превышения аварийного уровня и достижения целевых уровней (соответственно)? |  |  |  |
|  | 9. Управление изменениями |
| Doc. 9859 ИКАО | 9.1. Есть ли процедура анализа существующих объектов и оборудования, имеющих отношение к безопасности полетов (включая материалы по программе НIRА), в тех случаях, когда происходят изменения, касающиеся таких объектов и оборудования? |  |  |  |
|  | 9.2. Существует ли процедура анализа новых объектов и оборудования, имеющих отношение к безопасности полетов с точки зрения опасных факторов / факторов риска, до их введения в эксплуатацию? |  |  |  |
|  | 9.3. Существует ли процедура анализа существующих объектов и оборудования, операций и процессов (в том числе материалов по программе (НIRA) в тех случаях, когда происходят внешние изменения для организации, такие как нормативно / отраслевые стандарты, передовые методы и технологии? |  |  |  |
|  | 9.4.Есть ли процедура анализа существующих операций и процессов в области авиационной деятельности (в том числе учетные записи НIRА) в тех случаях, когда происходят изменения, касающиеся таких операций и процессов? |  |  |  |
|  | 9.5. Существует ли процедура анализа новых операций и процессов, связанных с безопасностью полетов с точки зрения опасных факторов / факторов риска, к их внедрению? |  |  |  |
|  | 10. Постоянное совершенствование СУБП |
| Doc. 9859 ИКАО | 10.1. Существует ли процедура периодических внутренних проверок / оценок СУБП? |  |  |  |
|  | 10.2. Существует ли процедура последующего контроля выполнения корректирующих мероприятий по результатам проверок? |  |  |  |
|  | 10.3. Проводится ли по плану проверка / оценка СУБП? |  |  |  |
|  | 10.4. Существует ли действующий внутренний план проверок / оценок СУБП? |  |  |  |
|  | 10.5. Существует ли процедура обеспечения предоставления ответственному руководителю отчетов по результатам проверки / оценки СУБП, при необходимости? |  |  |  |
|  | 10.6. Существует ли документально оформленная внутренняя процедура для проверки / оценки СУБП? |  |  |  |
|  | 10.7. Включает ли план проверки СУБП выборочную проверку выполненных оценок безопасности полетов? |  |  |  |
|  | 10.8. Учитывает ли План проверки СУБП роль / вклад подрядчиков в рамках СУБП (если применимо)? |  |  |  |
| IV. СОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ |
|  | 11. Подготовка и передача информации |  |  |  |
| Doc. 9859 ИКАО | 11.1. Существует ли документально оформлена политика по подготовке / ознакомлению и обучению персонала по вопросам СУБП? |  |  |  |
|  | 11.2. Участвует ли Персонал, прошедший соответствующую подготовку или ознакомительное обучение по вопросам управления факторами риска. в проведении оценки факторов риска? |  |  |  |
|  | 11.3. Существуют ли доказательства деятельности содействие и повышения осознанности СУБП в масштабах всей организации? |  |  |  |
|  | 11.4. Прошел ли Руководитель, ответственный за администрирование СУБП, соответствующий курс подготовки по СУБП? |  |  |  |
|  | 11.5. Прошел ли персонал, непосредственно задействованный в рамках СУБП (члены комитета по безопасности полетов / ОГПБ), соответствующий курс подготовки и ознакомительное обучение по СУБП? |  |  |  |
|  | 11.6. Существуют ли доказательства наличия публикаций по вопросам безопасности полетов (СУБП), циркуляра или канала предоставления персонала информации по вопросам безопасности полетов и СУБП? |  |  |  |
|  | 11.7. Прошел ли ответственный руководитель необходимое ознакомительное обучение, вводный курс и подготовку по вопросам СУБП? |  |  |  |

Приложение 2

к Руководству

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (CHECK LIST)

Руководство по управлению безопасностью полетов (Safety Manual) при выполнении Коммерческих воздушных перевозок

| Эксплуатант / Владелец: |  |
| --- | --- |
| Обозначение документа: | Руководство по управлению безопасностью полетов Safety Management Manual |
| Статус ревизий: |  |
| Элемент документа | Статус Соответствия (√, Х, *) | Примечание |
| Разработанное и утвержденное высшим руководством Авиакомпании руководство по управлению безопасностью полетов. |  |  |
| Перечень действующих страниц |  |  |
| Лист регистрации |  |  |
| Оглавление |  |  |
| Нормативные ссылки |  |  |
| Определения и сокращения |  |  |
| Глава 1. Политика и цели в области безопасности полетов |  |  |
| 1.1. Наличии задокументированной политики в виде самостоятельного документа или включенного в руководство по управлению безопасностью полетов. |  |  |
| 1.2. Установленые ли измеряемые цели в области БП. |  |  |
| 1.3. Иерархия ответственности и обязанности за БП. |  |  |
| 1.4. Назначение ведущих сотрудников, ответственных за БП. |  |  |
| 1.5. Координация планирования мероприятий на случай аварийной обстановки. |  |  |
| 1.6. Классификация кризисных ситуаций |  |  |
| 1.7. Схема оповещения руководящего состава в кризисных ситуациях |  |  |
| 1.8. Порядок действий персонала эксплуатанта в случае авиационного происшествия (инцидента) на территории иностранного государства. |  |  |
| 1.9. Документация по СУБП. |  |  |
| Глава 2. Программа управления рисками безопасности полетов. |  |  |
| 2.1. Выявление источников опасности. Программа определения угроз. |  |  |
| 2.2. Сбор информации подразделениями. |  |  |
| 2.3. Оценка и уменьшение рисков для безопасности полетов. |  |  |
| 2.4. Свойства системы безопасности полетов. |  |  |
| 2.5. Процесс управления рисками. |  |  |
| 2.6. Методы идентификации опасностей. |  |  |
| 2.7. Процесс управления изменениями. |  |  |
| 2.8. Система информирования. |  |  |
| 2.9. Матрица рисков |  |  |
| 2.10. Перечень рисков (Карта рисков) |  |  |
| 2.11. Оценка рисков, связанных с утомляемостью экипажей ВС |  |  |
| 2.12. Опасности на перроне, РД, ВПП |  |  |
| Глава 3. Контроль обеспечения безопасности полетов |  |  |
| 3.1. Программа предотвращения авиационных событий |  |  |
| 3.2. Классификация авиационных событий, принятая в Авиакомпании |  |  |
| 3.3. Программа предотвращения авиационных событий и обеспечения безопасности полетов |  |  |
| 3.4. Реализация Программы. |  |  |
| 3.5. Ответственность за реализацию Программы |  |  |
| 3.6. Основные процедуры реализации Программы |  |  |
| 3.7. Система инспектирования и контроля деятельности Авиакомпании. |  |  |
| 3.8. Система инспектирования и контроля деятельности на аэродромах временного базирования (оперативных точек). |  |  |
| 3.9. Инспектирование и контроль уполномоченной организацией в сфере ГА РК. |  |  |
| 3.10. Контроль уполномоченными органами международной гражданской авиации и иностранными организациями. |  |  |
| 3.11. Расследование авиационных событий. |  |  |
| 3.12. Анализ организации летной работы и состояния безопасности полетов в Летной службе. |  |  |
| 3.13. Система добровольных (конфиденциальных) сообщений. |  |  |
| 3.14. Показатели безопасности полетов. |  |  |
| 3.15. Совершенствование СУБП. |  |  |
| Глава 4. Популяризация вопросов безопасности полетов. |  |  |
| 4.1. Культура безопасности. |  |  |
| 4.2. Подготовка кадров и обучение. |  |  |
| 4.3. Подготовка в области управления безопасностью полетов. |  |  |
| 4.4. Управление культурой безопасности. |  |  |
| 4.5. Вина и наказание. |  |  |
| 4.6. Неприемлемые виды поведения сотрудников. |  |  |
| 4.7. Пропаганда безопасности полетов. |  |  |
| 4.8. Методы популяризации. |  |  |
| 4.9. Обмен информацией в области внутренней и внешней БП. |  |  |

| "√" | - означает, что соответствующий элемент отвечает требованиям |
| --- | --- |
| "Х" | - означает, что соответствующий элемент не отвечает требованиям. В таком случае в колонке. "Примечание" указываются номера выдвинутых замечаний. |
| "*" | - означает, что соответствующий элемент не требуется. В таком случае в колонке (нет необходитмости). |

| Данное Руководство по управлению безопасностью полетов отвечает / не отвечает (нужное подчеркнуть) требованиям Международной гражданской авиации ICAO doc.9859, и требованиям Республики Казахстан в области ГА (приказ №173). |
| --- |
| Должность инспектора |  |
| Ф.И.О. проверяющего инспектора |  |
| Подпись проверяющего инспектора |  |

Приложение 3

к Руководству

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (CHECK LIST)

Руководство по управлению безопасностью полетов (Safety Manual) при выполнении Авиационных работ

| Наименование эксплуатанта (организации) номер свидетельства: |  |
| --- | --- |
| Обозначение РУБП |  |
| Статус ревизии: |  |

| НАЗВАНИЕ ГЛАВ | Статус соответствия (Y, X, НП) | Несоответствия |
| --- | --- | --- |
| 1.Цель создания руководства (Системы), лист регистрации изменений, перечень действующих страниц. 1.1. Лист регистрации изменений. 1.2. Перечень действующих страниц. |  |  |
| 2. Применимость |  |  |
| 3. Термины и определения |  |  |
| 4. Политика и цели управления безопасностью полетов 4.1. Политика в области обеспечения безопасности. полетов 4.2. Политика в области качества. 4.3. Планирование безопасности. 4.4. Безопасность при техническом обслуживании Общие положения. 4.5. Управление безопасностью при техническом обслуживании. |  |  |
| 5. Управление авиационно-производственными рисками 5.1. Назначение и структура системы управления рисками у эксплуатанта, решаемые задачи. 5.2. Идентификация опасностей и используемые методы. 5.3. Анализ и оценка рисков безопасности полетов 5.4. Действия по поддержанию приемлемого уровня риска. 5.5. Постоянный мониторинг и оценка уровня риска. |  |  |
| 6. Обеспечение безопасности полетов 6.1. Обоснование обеспечения безопасности полетов. 6.2. Контроль обеспечения безопасности полетов 6.2.1. Инспекторские проверки. 6.2.2. Инспекция на перроне (оперативной точке). 6.2.3. Инспекция летной эксплуатации. 6.2.4.инспекция организации технического обслуживания ВС. 6.2.5. Инспекция выполнения технического обслуживания ВС. 6.3. Проведение аудитов 6.4. Расследования авиационных событий. 6.5. Система добровольных сообщений (СДС). 6.6. Количественная оценка безопасности полетов. 6.7. Анализ полетной информации. 6.9. Комплексный анализ состояния безопасности полетов. 6.10. Осуществление изменений. 6.11. Совершенствование системы управления безопасностью полетов. |  |  |
| 7. Продвижение системы управления безопасностью полетов (культура безопасности полетов) 7.1. Позитивная культура безопасности полетов. 7.2. Система распространения информации по безопасности полетов. 7.3. Обучение персонала в области управления безопасностью полетов. 7.3.1. Организация работы с документацией и архивами. 7.3.2. Распределение ресурсов. 7.4 Основные средства управления безопасностью полетов при техническом обслуживании. 7.5 Контроль за обеспечением безопасности и оценка программ. 7.6. Борьба с несоблюдением процедур при техническом обслуживании. 7.7. Условия работы при техническом обслуживании. 7.8. Пропаганда обеспечения безопасности полетов. |  |  |
| Выводы: Данное РУБП отвечает / не отвечает требованиям Международной гражданской авиации ICAO doc.9859, и требованиям Республики Казахстан в области ГА (приказ №173) |
| ФИО инспектора |  |
| Подпись и дата проверки |  |

Примечание:

«Y» - означает, что соответствующий элемент РУБП отвечает требованиям;

«X» - означает, что соответствующий элемент РУБП не отвечает требованиям. В таком случае в колонке «Примечания» указываются номера выдвинутых замечаний;

«НП» - означает, что соответствующий элемент РУБП не разработан ввиду неприменимости в данной организации

# Text boxes

Прекратить деятельность

Нет

Обратная связь и 
документирование 
определения и 
оценки  угрозы и/или 
снижения риска

Определить угрозу и оценить риск

Определить уровень 
      вероятности риска

Приемлем ли уровень риска?

Определить уровень 
     серьезности риска

Обнаружен фактор, угрожающий безопасности

Определить уровень 
риска

Нет

Да

Да

Можно ли снизить риск?

Принять действия и продолжить деятельность

Нет

Принять действия 
и продолжить  деятельность

Да

Можно ли допустить остаточный риск
(если таковой имеется)?

Можно ли устранить фактор риска?

Да

Принять действия и продолжить деятельность

Содержание документов:

Определяют политику и общие направления деятельности обеспечения безопасности полетов включая описание СУБП и ее функционирования

Описывают деятельность отдельных функциональных процессов и регламентируют деятельность подразделений.

Состоит из подробных рабочих документов

Стандартизированные формы и бланки

Состоит из подробных рабочих документов

Стандартизированные

формы и бланки

Заявление о политике в области безопасности полетов и РУБП

(Уровень А)

Документированные

процедуры

(РПП, Руководства, Положения, и т.д.)

(Уровень В)

Другие документы:

(Программы обучения, должностные и рабочие инструкции, технологии и т.д.)

(Уровень С)

Бланки, формы и т.д.

(Уровень Д)

Этап определения требований к документу

Этап разработки документа

Версия 2

Этап сбора данных

Версия 3

Этап анализа требований к документу

Версия 1

Этап применения документа

Этап апробации документа